29. Internationale Fysik Olympiade

Reykjavik, Island

Teoretisk  prøve

Lørdag den 4. juli 1998

Tid til rådighed: 0800  - 1300

Læs dette først :

# Benyt kun det udleverede skriveredskab.

# Benyt kun forsiden af svararkene.

# Anvend  så lidt tekst som muligt  i dine svar; svar først og fremmest i form af ligninger, tal og figurer. Sammenfat dine resultater på svararkene.

# Til alt andet end resultater og grafer benyttes blanke svarark. Blanke svarark bruges også når du bliver bedt om: eftervis at … og  dette gælder også for alle beregninger, som ønskes taget i betragtning ved vurderingen af besvarelsen.

# I nogle tilfælde kan du eventuelt løse sidste del af et problem uden at have løst den forudgående del.  I sådanne tilfælde har du lov til at antage, at resultatet af den forudgående del er givet i den form, som det er anført i opgaven.

# Vær venlig at angive nation, student number, sidenummer og samlet antal sider på alle sider af besvarelsen. På blanke svarsider skal opgavenummeret også angives.

# Læg svararkene i nummerorden ved afslutningen af  prøven. Efterlad materiale som ikke ønskes bedømt, på bordet

Dette sæt opgaver består af  10     sider  (inklusive denne side).

Examination prepared at: 
University of Iceland, Department of Physics, in collaboration with physicists from the National Energy Authority.

Opgave 1 : Rulning af en hexagonal prisme

Vi betragter en lang, massiv, stiv, regulær (lige lange sider) hexagonal prisme, som f.eks. en almindelig blyant (se figur 1.1). Massen af prismen, M, er jævnt fordelt. Sidelængden i et tværsnit af den hexagonale prisme er a.  Inertimomentet af den hexagonale prisme om symmetriaksen er

(1.1)

Figure 1.1:  En massiv prisme med et tværsnit, som er en regulær hexagon

.

Intertimomentet, I’,omkring et hjørne af prismen er

(1.2)

- (3.5 point) Prismen er i starttilstanden i hvile med aksen vandret. Den ligger på en skråplan, som skråner  med en lille vinkel ( med vandret (figur 1.2). Antag at prismens flader er svagt hule, så prismen kun rører planen med sine kanter. Inertimomentet påvirkes ikke af , at  fladerne er svagt hule.  Prismen bliver nu vippet væk fra ligevægtstilstanden og starter herved en ujævn rulning ned ad planen. Antag at friktionen mellem skråplanet og prismen er tilstrækkeligt stor til at forhindre glidning, og antag at prismen ikke mister kontakten med skråplanen. Vinkelhastigheden lige før en given kant rammer skråplanen kaldes (i , mens vinkelhastigheden umiddelbart efter dette stød mod kanten er (f .Vis, at der gælder følgende sammenhæng:

(f  =s (i

og skriv værdien af koefficienten s på dit svarark.

- (1 point) Prismens kinetiske energi lige før og lige efter at en kant rammer skråplanet betegnes med henholdsvis Ki, og  Kf.

Vis, at man  kan skrive

og skriv værdien af koefficienten r på svararket.

Figur 1.2: En hexagonal prisme, der ligger på et skråplan.

- (1.5 point) For at det efterfølgende stød (med næste kant) kan finde sted, er det nødvendigt at   Ki  er større end en minimumsværdi Ki,min , som kan skrives på formen

(1.5)
.

hvor g = 9.81 m/s2 er tyngdeaccelerationen.

Find værdien af koefficienten (  udtrykt ved hældningsvinkelen (  og koefficienten r. Skriv dit svar på                  svararket. (Benyt det algebraiske symbol r, og ikke talværdien).

- (2 point) Hvis betingelsen i spørgsmål (c) er opfyldt, vil den kinetiske Ki  nærme sig en bestemt værdi Ki,0  , når prismen ruller ned ad skråplanen.

Idet det antages, at denne bestemte værdi eksisterer, skal det vises, at  Ki,0  kan skrives som:

(1.6)

og angiv koefficienten  ( udtrykt ved (  og  r på svararket.

- (2 point) Når skråplanet hælder mere end en vis minimumsvinkel  (0 , vil den ujævne rulning, når den først er startet, blive ved.  Beregn (0  med en nøjagtighed på 0.1(. Skriv talværdien for svaret på svararket.

Opgave 2: Vand under en iskappe

En iskappe er et tykt lag is (op til et par kilometers tykkelse), der hviler på den underliggende klippegrund. Iskappen har typisk en vandret udstrækning på 10-100 km. I denne opgave vil vi arbejde med smeltende is og opførslen af vand under tempereret is, det vil sige en iskappe på smeltepunktet. Under disse betingelser vil vi antage, at isen opfører sig som en viskøs væske (en væske med viskositet) under trykvariationer, men at isen deformerer på en mere stiv måde, d.v.s. at der kan ske lodrette forskydninger af isen.

| Massefylde af vand: |  |
| --- | --- |
| Massefylde af is: |  |
| Specifik varmekapacitet af is: |  |
| Specifik smeltevarme af is: |  |
| Massefylde af klippe og magma: |  |
| Specifik varmekapacitet af klippe og magma: |  |
| Specifik smeltevarme af klippe og magma: |  |
| Gennemsnitlig varmestrøm ud gennem jordoverfladen: |  |
| Smeltepunkt af is: | T0 = 0( C, konstant |

- (0.5 point) Betragt en tyk iskappe på et sted hvor der er den gennemsnitlige varmestrøm fra det indre af jorden.  Beregn tykkelsen  d  af det islag der smelter på et år, idet der benyttes værdier  fra tabellen  herover. Skriv dit svar på svararket.

.

Figur 2.1: Tværsnit af en iskappe med plan overflade, som hviler på en hældende, plan  undergrund         S: overfladen, G: hældende plane undergrund, I: iskappen.

b) (3.5 point) Den plane undergrund hælder med vinklen  (  i forhold til vandret. Den øvre overflade af iskappen hælder med vinklen  (  i forhold til vandet, som vist på figur 2.1. Den lodrette tykkelse af isen ved  x=0 er  h0. Den øvre og nedre flade af iskappen kan derfor beskrives med ligningerne

(2.1)

Udled et udtryk for trykket  p ved bunden af iskappen som funktion af den vandrette koordinat  x . Skriv svaret på svararket.

Angiv en formel for sammenhængen mellem ( og  (  , således at vandet i laget mellem iskappen og undergrunden er i ligevægt. Vis, at sammenhængen er:

tan(  = s tan (

Find koefficienten s og skriv den fremkomne formel på svararket.

Linjen y1=0.8x  på  figur 2.2 viser jordens overflade under iskappen. Den lodrette tykkelse  h0  i punktet x = 0 er 2 km. Antag, at vandet ved bunden er i hvile.

Tegn en graf af linjen  y1  på et svarark og tilføj linjen  y2  som viser den øvre overflade af isen. På figuren skal markeres, hvilken linje der er   y1  og hvilken der er y2  .

Figur 2.2: Tværsnit af en tempereret iskappe, som hviler på en hældende undergrund med vand (i ligevægt) ved bunden. G: undergrunden, I: iskappen.

- (1 point) Inde i et stort islag, som hviler på en vandret undergrund, og som oprindelig havde en konstant tykkelse D = 2.0 km, dannes pludselig et kegleformet hulrum med vand, ved smeltning af isen (figur 2.3). Højden af hulrummet er H = 1.0 km og radius r = 1.0 km. Vi antager i det følgende, at der kun sker lodrette forskydninger I den tilbageblevne is.

Find et analytisk udtryk for formen af den øvre flade af iskappen og skriv svaret på et blankt svarark. Indtegn svaret som  graf på  svararket.

Figure 2.3: Et lodret snit gennem symmetriplanen på vandkeglen inde I en iskappe. S: overfladen,

W: vand, G: undergrund, I:iskappen.

(5 point) En international gruppe af  videnskabsmænd undersøger hvert år en tempereret iskappe på Antarktis. Området er normalt et stort plateau, men denne gang finder de en dyb, kraterlignende sænkning. Sænkningen er formet som en kegle med spidsen nedad med højden  h = 100 m og radius r = 500 m (figur 2.4). Tykkelsen af isen i området er 2000 m.

Efter at have diskuteret fænomenet, konkluderer forskerne at der sandsynligvis har været et mindre vulkanudbrud under iskappen. En lille mængde magma (smeltet klippe) er trængt op I bunden af iskappen (er størknet og afkølet), og har smeltet et vist rumfang af isen. Forskerne søger derefter at bedømme rumfanget af indtrængningen og få en ide om, hvad der er blevet af smeltevandet.

Antag, at isen kun bevæger sig i lodret retning. Magmaen antages helt smeltet, og  at den fra starten havde en temperatur på 1200(C. For at forenkle problemet antages desuden, at indtrængningen af magma har

Figur 2.4: Et lodret snit gennem symmetriplanen af en kegleformet sænkning I tempereret is.  S:overflade, G: undergrund, I: iskappe. Bemærk, at figuren ikke er tegnet i korrekt målestoksforhold..

form som en kegle med en cirkulær grundflade vandret under den koniske sænkning i isens overflade. Den tid, magmaen har brugt til at trænge ind antages kort i forhold til tidsforløbet for varmeudvekslingen. Varmestrømmes antages primært at ske i lodret retning, så det rumfang af isen der smeltes til ethvert tidspunkt begrænses af en kegleformet overflade med centrum over centrum for magmaens indtrængning.

Under disse antagelser sker smeltningen af isen i to trin. Først er vandet i trykligevægt på magmaens overflade og flyder derfor væk. Vandet der flyder væk, kan antages at have temperaturen 0(C. Dernæst indtræder hydrostatisk ligevægt, og vandet samles oven over den indtrængte magma i stedet for at flyde væk.

Når den termiske ligevægt skal du bestemme følgende størrelser. Skriv svarene på svararkene.

# Højden af  vandkeglens (under iskappen) top, målt i forhold til den oprindelige bund af iskappen.

# Højden h1  af den indtrægte magna.

# Den  samlede masse mtot  af det vand, som er dannet og massen m’  af det vand , som er løbet væk.

På et grafsvarark skal i korrekt målestoksforhold tegnes formen for den indtrængte magna og  formen for det tilbageværende vand. Benyt det koordinatsystem, der  angives på  figur 2.4.

Problem 3: En hastighed større end lysets hastighed?

I denne opgave vil vi analyserer og tolke en række målinger fra 1994 af radioemission fra en sammensat radiokilde i vores galakse.

Modtageren var indstillet til at modtage et bredt bånd af radiobølgelængder i centimeterområdet. Figur 3.1 viser en serie billeder optaget på forskellige tidspunkter. Konturerne viser konstant strålingsintensitet på samme måde som højdekurverne på et geografisk kort. På figuren tolkes de to maksima som to objekter som bevæger sig væk fra et fælles tyngdepunkt. Tyngdepunktet markeres med et kors på billederne. (Centeret, som antages at være fikseret i rummet, er også en stærk radiotransmitter men hovedsageligt i andre bølgelængder). Målinger som er udført på forskellige datoer er udført  på samme tidspunkt af dagen.

Figurens målestoksforhold er angivet ved en længdeenhed, som viser et buesekund  (as). (1 as = 1/3600 af en grad). Afstanden til himmellegemet i figurens centrum, som er markeret med korset, er vurderet til at være R = 12,5 kpc. En kiloparsec (kpc) er 3,09( 1019 m. Lyshastigheden er c = 3,00 ( 108 m/s. Usikkerhedsberegninger kræves ikke i løsningen.

- (2 point) Vi betegner vinkelpositionerne af de to udsendte radioobjekter med henholdsvis (1(t) og (2(t), hvor subskripterne 1 og  2 henviser til henholdsvis venstre og højre side, og  t er observationstidspunktet. Vinkelhastighederne, som de ses fra jorden, er (1 og (2. De tilsvarende  lineære hastigheder vinkelret på synslinjerne til de to kilder betegnes med  v’1,(  og  v’2,(.

Lav ud fra figur 3.1 grafer, så de numeriske værdier af (1 og (2  kan bestemmes i milli-buesekunder (milliarc.) per dag (mas/d)  milli-arc-sekunder per day (mas/d). Bestem også de numeriske værdier af  v’1,(  og  v’2,(, og skriv alle svarerne på et svarark. (Resultaterne kan være overraskende).

- (3 point) For at forklare de overraskende resultater  som viser sig i spørgsmål (a), vil vi  se på en lyskilde som bevæger sig med hastigheden , som danner en vinkel (   (0 (((() til retningen mod den fjerne observatør O (figur 3.2). Farten kan skrives som   v=(c, hvor  c er lyshastigheden. Afstanden til kilden, som den måles af observatøren, er R. Vinkelhastigheden af kilden, som den ses af observatøren, er (, og den tilsyneladende lineære fart vinkelret på synslinjen er v’(.

Find (  og  v’(   udtrykt ved  (, R og (  .Skriv dit svar på svararket.

- (1 point) Vi antager, at de to udsendte objekter som blev beskrevet i indledningen og  i (a) bevæger sig i modsatte retninger, med samme fart v=(c. Resultaterne fra (b) gør det muligt at beregne (  og (   ud fra vinkelhastigheder (1 og (2   samt afstanden R. I dette spørgsmål er (  den vinkel som er defineret i spørgsmål (b), for det venstre objekt, svarende til subskript 1 i spørgsmål (a). Skriv svarene på svararket.

- (2 point) I en-legemeproblemet fra spørgsmål (b) skal man finde betingelsen for, at den tilsyneladende vinkelrette fart v’( er større end lyshastigheden c.

Angiv betingelsen på formen ( > f(() og angiv et udtryk for funktionen, f, på svararket.

Tegn et grafsvarark det fysisk relevante område i en  ((,()-plan. Angiv  ved skravering det område, hvor betingelsen  v’( > c  er opfyldt.

- (1 point) Idet vi stadig betragter en-legemesituationen fra spørgsmål (b), skal udtrykket for maksimalværdien ( v’()max af den tilsyneladende vinkelrette fart v’(  for en en  given værdi af (  findes. Skriv udtrykket på svararket. Bemærk, at denne fart forøges uden begrænsninger,  når ( (1.

Figure 3.1: Radio emission fra en kilde i vor galakse.

Figure 3.2: Observatøren er i punktet O, og den oprindelige position af radiokilden er i punktet A. Hastighedsvektoren er  .

- (1 point)  Den værdi, der blev givet for R i starten af opgaven er ikke særligt pålidelig. Forskere er derfor begyndt at overveje en bedre og mere direkte metode til bestemmelse af  R. I det følgende beskrives en af ideerne. Lad os antage, at vi vil identificere og måle Dopplerforskudte bølgelængder  (1 and (2  af strålingen fra de to udskudte objekter, svarende til den samme oprindelige bølgelængde (0  I hvilesystemet.

Idet man tager udgangspunkt i den relativistiske Dopplerformel

og antager som før, at begge objekter har samme fart , v, skal det vises, at   ( = v/c kan udtrykkes ved (0, (1 og (2, , som

(3.1)

På svararket skal skrives den numeriske værdi af koefficienten  ( .

Bemærk, at den foreslåede bølgelængdemåling i praksis giver en ny vurdering af afstanden.